## Slide 1: ANALISI SPETTRALE E CLASSIFICAZIONE DELLE SPECIE ARBOREE CON TECNICHE DI IMAGE PROCESSING E MACHINE LEARNING SU IMMAGINI SATELLITARI
Studenti: Saponaro Claudio, Mattiace Alessio

## Slide 2
INTRODUZIONE
SCOPO:
Il nostro progetto si propone di automatizzare il processo di classificazione delle specie d’ulivo in territorio Pugliese.
PRINCIPALI FASI:
Creazione di un Dataset ottenendo informazioni dalle immagini satellitari multispettrali.
Utilizzo di modelli di Machine Learning che utilizzino questi dati per effettuare la classificazione.

## Slide 3
MATERIALE UTILIZZATO
Le rispettive maschere binarie con le chiome già segmentate da utilizzare per isolare l’albero dallo sfondo.
Due crop di immagini satellitari multispettrali (a 47 bande) su territorio Pugliese.
I rispettivi file Excel contenenti informazioni su latitudine, longitudine e specie arborea di alcune centinaia di ulivi.
BANDA 1
BANDA 23
BANDA 47

## Slide 4
CREAZIONE DEL DATASET
Di seguito è illustrato il processo per l’estrapolazione dei dati e la creazione del Dataset per la classificazione
Coordinate geografiche  Coordinate intrinseche
Mapping di latitudine e longitudine in posizione intrinseca dei pixel nell’immagine (delle sole chiome nel file Excel utili alla classificazione).
Comando Matlab: worldToIntrinsic
ID chioma univoco:
    Assegnazione, per ognuna delle sopracitate chiome, di un ID per poterle identificare univocamente all’interno del Dataset.
    Comando Matlab: bwlabel

## Slide 5
CREAZIONE DEL DATASET
Calcolo spettro medio:
    Utilizzo dei valori medi della singola chioma (isolata dallo sfondo) per ogni banda, così da ottenere il suo spettro medio.
    Viene fatto eliminando gli outliers (valori che si allontanano dalla media più di due volte la deviazione standard).
Esportazione file Excel:
  Creazione della tabella contenente i dati riguardanti id, coordinate, spettro medio e coltivazione per ogni singola chioma ed esportazione in file Excel.
  Comando Matlab: writetable
…

## Slide 6
MODELLI DI CLASSIFICAZIONE
Di seguito sono descritti i modelli utilizzati per classificare le chiome con i dati ricavati nel precedente step:
SVM (Support Vector Machine):
Algoritmo di apprendimento supervisionato che classifica i dati trovando l'iperpiano ottimale che separa le diverse classi con il massimo margine.
L’utilizzo del Kernel Trick può favorire la classificazione se i dati non sono linearmente separabili.
Noi abbiamo usato:
  Kernel lineare
  Kernel gaussiano
Comando Matlab: fitcecoc

## Slide 7
MODELLI DI CLASSIFICAZIONE
RANDOM FOREST:
Il modello Random Forest funziona combinando molteplici alberi decisionali per migliorare la precisione predittiva e ridurre l'overfitting.
Ogni albero viene addestrato su un sottoinsieme casuale del dataset e le previsioni finali sono ottenute aggregando i risultati di tutti gli alberi.
Comando Matlab: fitcensemble

## Slide 8
MODELLI DI CLASSIFICAZIONE
LDA (Linear Discriminant Analysis):
Tecnica che sfrutta la proiezione dei dati in uno spazio a minore dimensionalità massimizzando la separazione tra le classi.
Calcola vettori discriminanti basati sulla combinazione lineare delle feature che massimizza la separazione tra le classi, mantenendo la varianza intraclasse più bassa possibile.
Noi abbiamo usato:
  Discriminante linear
  Discriminante diaglinear
  Discriminante pseudolinear
Comando Matlab: fitcdiscr

## Slide 9
RISULTATI
SVM
  Spiegazione prestazioni
  Confusion matrix + accuracy
RANDOM FOREST
  Spiegazione prestazioni
  Confusion matrix + accuracy
LDA
  Spiegazione prestazioni
  Confusion matrix + accuracy

## Slide 10
Studenti: Saponaro Claudio, Mattiace Alessio
CONCLUSIONI